Инструкция по установке

автомобильное дополнительное оборудование

FX 37

Защита порогов*

Установка

Стандартные крепежные элементы:

|  | Болт М10х30 - 6шт. |  |  | Гровер D 10 - 10шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гайка М10 - 8шт. |  |  | Шайба ус. D 10 - 14шт. |

Шаг 1.  Устанавливаем заднее правое крепление защиты порогов:

-Для этого берем закладной болт 70х18х6 из набора, вставляем его в технологическое отверстие. Выкручиваем штатный болт на «юбке» порога.

-Устанавливаем крепеж и фиксируем его.

Шаг 2. Устанавливаем переднее правое крепление защиты порогов:

-Для этого используем закладной болт 25х18х5 и закладную гайку  50х25х8 из набора. Вставляем его в технологическое отверстие.

-Устанавливаем крепеж и фиксируем его.

Шаг 3.

-Выставляем защиту порогов, протягиваем все резьбовые соединения, момент затяжки М10(43-49Нм).

-Защита левого порога устанавливается аналогично.

# Text boxes

90 мин.

Техническая поддержка:

(495) 545-42-29

e-mail: engineer@russtal-group.ru