INFINITI EX35 (2008)

Инструкция по установке защиты переднего бампера

- Снять пластиковую защиту картера (фото 1).

- Вставить закладной болт с гайкой из набора в отверстие горизонтальной балки (фото 2). Вставить второй закладной с другой стороны балки.

- Установить крепления защиты переднего бампера, используя болты и гайки из набора (фото 3).

- Установить защиту переднего бампера, используя бочата из набора (фото 4).

- Закрепить средние проушины защиты переднего бампера болтами из набора (фото 5).

- Протянуть все резьбовые соединения, момент затяжки М8(20-24Нм), М10(43-49Нм)..

- Установить на место пластиковую защиту картера.

Фото 1

Фото2

Фото 3

Фото 4

Фото 5