INFINITI EX35 (2008)

Инструкция по установке защиты заднего бампера

- Снять стандартные крепления заднего бампера (с внутренней стороны).

- Установить на их место крепления защиты заднего бампера (фото 1), используя болты из комплекта.

- Установить защиту заднего бампера (фото 2;3) момент затяжки М8(20-24Нм), М10(43-49Нм).

Фото 1

Фото2

Фото 3